OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA:
Odnowienie parku maszyn i urządzeń – Karczma „Mazowsze”
 SPRZĘT GASTRONOMICZNY
LP.	OPIS SPRZĘTU KUCHENNEGO	ILOŚĆ	WYMIARY / PODANE W MM. / SZER. GŁĘB. WYS.			ZASILANIE ELEKTRYCZNE / (V/kW / [kw] [ V ]		Producent/ Model	UWAGI
1	Szafa chłodnicza poj. 400 l. Obudowa zewnętrzna ze stali malowanej w kolorze białym, wnętrze z tworzywa ABS. Chłodzenie statyczne. Cyfrowy termostat. Sterowanie elektromechaniczne z wyświetlaczem elektronicznym temperatury. Samozamykające się drzwi, standardowo zamykane na kluczyk. Zakres temperatury: 0/8°C. Półki: 4	1	600	701	1875	0,16	230
2	Stół chłodniczy 170l. 2 moduły po 2 szuflady na GN1/1 rant z tyłu i po lewej / Wyposażeniei funkcje: / filtr przeciwpyłkowy, grubość izolacji: 60 mm (materiał: C5H10) cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat. Agregat chłodniczy zwewnętrzny, automatyczne odparowanie skroplin, samozamykające się drzwi, profilowany uchwyt do otwierania drzwi. 4 nieodkręcane nóżki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, zakres temp. -2/+10°C	1	915	700	850	0,30	230
3	Lampa owadobójcza UV / Wyposażenie i funkcje: / taśmą klejąca, zasięg działania do 120 M², obudowa z ognioodpornego tworzywa ABS, tylny panel wykonany z metalu, z możliwością montażu na ścianie, 1 fluorescencyjna świetlówka UVA 36 W zabezpieczona folią przed stłuczeniem	1				0,10	230
4	BATERIA PRYSZNICOWA SZTORCOWA	1				Stal nierdzewna
5	LODÓWKA PODBLATOWA Z PODWÓJNYMI DRZWIAMI	1
6	BATERIA SZTORCOWA MIESZAKOWA, WYSIĘG 250 MM	2				Stal nierdzewna
7	BATERIA SZTORCOWA UMYWALKOWA	1				Stal nierdzewna
8	PÓŁKA WISZĄCA 2-POZIOMOWA	1	1680	300	600	Stal nierdzewna
9	ELEMENT NEUTRALNY, NASTAWNY. TŁOCZONY BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 18/10 O GRUBOŚCI 1,5 MM.	1	400	730	850	Stal nierdzewna
10	URZĄDZENIE DO OSMOZY WODY	1

Stal nierdzewna użyta jako komponent w tych urządzeniach musi być najwyższej jakości i posiadać crtyfikat PN OH18N9/AISI304/1.4301 oraz EN ISO 3834-2:2005, produkty te muszą posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny.

Zamawiający wymaga montażu sprzętu zgodnie z załączonymi projektami.